## Slide 1: Mechanika I.
Pohyb po kružnici– test 3
VY_32_INOVACE_10-12

## Slide 2
1. | Převeďte na stupně :
a) | 30°
b) | 135°
c) | 150°
d) | 300°
1. | 
a) | 30°
b) | 135°
c) | 150°
d) | 300°

## Slide 3
2. | Převeďte na obloukovou míru 120°:
a) | 
b) | 
c) | 
d) | 
2. | Převeďte na obloukovou míru 120°:
a) | 
b) | 
c) | 
d) | 

## Slide 4
3. | Jednotkou úhlové rychlosti je:
a) | m / rad
b) | m ∙ s-2
c) | rad ∙ s-1
d) | s

## Slide 5
4. | Kolo automobilu o průměru 80 cm vykonalo za tři minuty 1440 otáček. Jaká je frekvence otáčení?
a) | 480 Hz
b) | 8 Hz
c) | 144 Hz
d) | 16 Hz

## Slide 6
5. | Kolo automobilu o průměru 80 cm vykonalo za tři minuty 1440 otáček. Jaká je úhlová rychlost otáčení kola?
a) | 50,2 rad/s
b) | 40 rad/s
c) | 4320 rad/s
d) | 132 rad/s

## Slide 7
6. | Kolo automobilu o průměru 80 cm vykonalo za tři minuty 1440 otáček. Jakou rychlostí se auto pohybuje?
a) | 20km/h
b) | 40 m/s
c) | 5,6 km/h
d) | 72,3 km/h

## Slide 8
7. | Letadlo letí rychlostí 540 km/h. Letadlo při jedné otáčce vrtule urazí dráhu 4,8 m. Jaká je úhlová rychlost vrtule?
a) | 196,3 rad/s
b) | 62,5 rad/s
c) | 31 rad/s
d) | 706,5 rad/s

## Slide 9
8. | Letadlo letí rychlostí 540 km/h. Letadlo při jedné otáčce vrtule urazí dráhu 4,8 m. Průměr vrtule je 3 m. S jakým zrychlením se pohybují body na konci vrtule?
a) | 57800 m / s2
b) | 25690 m / s2
c) | 15000 m / s2
d) | 194400 m / s2

## Slide 10
Autor obrázků: Alan Pieczonka

## Slide 11: Děkujeme za pozornost.
Autor DUM: Mgr. Alan Pieczonka